Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обслуживающего персонала, прошедшего специальную подготовку по техническому использованию и обслуживанию дизелей.

В техническом описании приведены основные технические данные судовых дизелей Д6 различных модификаций, дано описание конструкции и работы основных узлов и деталей.

В инструкции по эксплуатации изложены основные требования к монтажу и соединению дизелей с приводимыми машинами, правила эксплуатации, возможные неисправности и способы их устранения, способы выполнения   операций   технического   обслуживания.

В связи с постоянным совершенствованием дизеля возможны некоторые конструктивные изменения, не отраженные в данном техническом описании. Если изменения в конструкции влияют на обслуживание, к данной книге выпускается дополнение с указанием сущности изменения.

ДИЗЕЛИ  СУДОВЫЕ  Д6 Руководство по эксплуатации ЗД6 РЭ

Редактор  В.  Р.  Малышева Технический   редактор   М.   С.   Сафонова

Корректор   Н.   И.   Бирюкова

Сдано в набор 15. 03. 88. Подписано в печать 31. 05. 88. Формат 60x84/16, Бумага оберточная. Гарнитура литературная. Печать  высокая.   Усл.   печ.  л.   12,3.   Уч.-изд.   л.   13,7.   Изд.  №   152

Тираж  6000 экз.  Заказ  №  888.

РИО   упрполиграфиздата  —   656043,   Барнаул,   Л.   Толстого,   29. П.  о.   «Полиграфист»   — 656023,   Барнаул,   Г.  Титова,  3.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. Техническое описание

- Назначение		6

- Основные технические данные и характеристики дизелей       .       .       .	11

- Состав   дизеля   .		15

- Устройство и работа основных узлов и систем   ......	16

- Картер		16

- Блок  цилиндров		18

- Кривошипно-шатунный механизм		21

- Механизм   газораспределения    .       .       .       .       .       .       .       .	24

- Механизм передач к распределительным валам и агрегатам     .	28

- Топливная   система   дизеля	       .       .	34

- Система   охлаждения		46

- Система   смазки		55

- Пусковые устройства		62

- Электрооборудование		65

- Система   управления		77

- Контрольно-измерительные  приборы		83

- Турбокомпрессор		85

- Соединительная муфта		87

- Реверс-редуктор	       .       .	87

- Вал дополнительного отбора  мощности       .       .       .       .       .	94

- Назначение  и  порядок  использования  ЗИП	       .	95

- Маркирование и пломбирование	■    .       ...	96

Часть вторая.   Инструкция по эксплуатации

- Общие   указания		97

- Указания мер безопасности		97

- Порядок монтажа и подготовка дизеля, к эксплуатации   ....	98

- Общие   указания	,,       .       .	98

- Оборудование   внешних   систем	.98

- Система       охлаждения	       .	98

- Система  смазки	               .	99

- Топливная   система		100

- Система отвода отработавших газов дизелей без наддува .	101

- Система подвода воздуха в цилиндры     .....	103

- Требования    к   оборудованию    внешних    систем    дизелей

с   наддувом		104

9.2.7.	Другие   системы		104

- Расконсервация	       .	105

- Установка дизеля на раму. Центрирование валов дизеля и при
водимого   механизма		106

10.	Эксплуатация дизеля	       .       ...       .       .       .114

10.1. Заправка систем дизеля .       .       .		114

3

- Подготовка дизеля к пуску		116

- Пуск		117

- Пуск в экстренных случаях		118

- Контроль за  работой дизеля		119

- Остановка           		120

- Эксплуатация дизеля при низких температурах   ....	120

- Обслуживание   дизеля при длительных перерывах в эксплуа
тации		       .       .121

- Перечень   возможных   неисправностей            		122

11.	Виды, периодичность технического обслуживания и текущий ремонт   .	134

- Разовое   техническое   обслуживание		134

- Перечень операций ТО и периодичность их проведения     .       .	135

- Переборка   дизеля            		137

12.	Выполнение отдельных операций технического обслуживания       .       .	140

12.1.	Обслуживание системы охлаждения и ее узлов         .       .       .140

- Обслуживание  системы		140

- Промывка  охладителей		141

- Обслуживание   регулятора   температуры.    Замена    термо
системы        		142

- Разборка и сборка водяного насоса внутреннего контура.
Замена  деталей  уплотнения    		143

- Разборка и сборка насоса забортной воды, установка его

на дизель		145

12.2.	Обслуживание  системы  смазки		146

- Замена масла в системе		146

- Замена смазки в агрегатах дизеля		146

- Замена фильтрующего элемента  масляного фильтра         .	146

12.3.	Обслуживание  топливной   системы		147

- Промывка топливного бака		147

- Промывка  топливного  фильтра		147

- Проверка   форсунок		148

- Проверка и регулирование топливного насоса     .       .       .	151

- Проверка  и регулирование угла опережения подачи топ
лива      		155

- Обслуживание  катаракта		157

- Определение верхней мертвой точки		158

- Регулирование  механизма  газораспределения      ....	159

- Проверка затяжки зажимов регулировочных втулок распреде
лительных   валов		167

- Проверка затяжки стяжных и сшивных шпилек головки блока	167

- Снятие  блока  цилиндров		168

- Притирка   клапанов	       .       .       .	169

- Замена  поршневых колец.  Замена  поршней      ....	171

- Установка  блока  цилиндров	.       .       .       .       .       .       .173

- Затяжка  стяжных  шпилек		174

- Затяжка   сшивных   шпилек    .       .-		174

- Регулирование   воздухораспределителя		175

- Разборка  и сборка  реверс-редуктора          .       .       .       .       .	175

- Обслуживание  турбокомпрессора		183

- Замена резинового диска муфты привода   зарядного   генера
тора            		184

- Регулирование предохранительной  муфты  механизма  дистан
ционного   управления	.184

- Техническое  обслуживание  электрооборудования      .       .       .	185

- Обслуживание  генератора		185

- Обслуживание реле-регулятора		187

- Обслуживание стартера         .       .       .       .       .       .       .187

4

- Обслуживание аккумуляторных батарей     ....	188

- Обслуживание  электродвигателя   МН-1       ....	190

- Проверка  и  регулирование точек   срабатывания   микро
переключателей          .       .       .       .       .       .       .       .       .	191

13. Материалы для справок и рекомендации		192

- Комплектность   поставки		192

- Снятие дизеля с железнодорожной платформы   и   его   распа
ковка       		192

- Хранение и переконсервация дизелей и ЗИП      .       .       .,      .	194

- Общие указания по консервации дизелей     ....	195

- Правила техники безопасности при консервации         .       .	195

- Приспособления и принадлежности, необходимые для кон
сервации		196

- Приготовление консервационной смазки и пассивирующих
растворов для консервации     		197

13.4.	Эксплуатационные   материалы         .......	202

- Топливо       .        .        .        .        .        .        .   ■    .       .        ,       .202

- Моторные масла  и смазки	       .	202

- Охлаждающие жидкости .        .       .        .        .        .        .        .	203

- Моечные   растворы            .       .       .               .       .       .       .	204

13.5.	Дополнительные устройства для очистки масла и топлива      .	205

13.6.	Установка   счетчика   моточасов		205

Приложения

Приложение  1. Таблица смазки		206

Приложение 2. Перечень и основное назначение инструмента и при
надлежностей, входящих в индивидуальные комплекты дизелей    .       .	209
Приложение 3. Цветовая  шкала для определения  концентрации  би-

хромата в охлаждающей жидкости		вкл.

■■им

Часть первая ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Главные судовые дизели ЗД6С1*, ЗД6ЛС1, ЗД6С, ЗД6СЛ, ЗД6Н-235С1 и ЗД6НЛ-235С1 предназначены для работы на винт судна и устанавливаются на судах речного и морского флота. Дизели выпускаются с реверс-редукторами, снижающими частоту вращения и позволяющими изменять в процессе работы направление вращения гребного винта.

Топливный насос дизелей имеет устройство для принудительной остановки дизеля при падении давления масла в главной магистрали.

Дизель ЗД6С1 (рис. 1) имеет мощность ПО кВт (150 л. с.) при частоте вращения коленчатого вала 1500 об/мин без разрежения на впуске. Картер, кожух маховика, корпус реверс-редуктора и передняя балка дизеля отлиты из чугуна. Пусковой воздух подводится непосредственно к воздухораспределителю.

Направление вращения выходного вала реверс-редуктора при включении его на «передний ход» — по часовой стрелке (правое).

Коленчатый вал этих дизелей имеет противоположное направление вращения — против часовой стрелки.

Дизель ЗД6ЛС1 отличается от дизеля ЗД6С1 направлением вращения коленчатого вала и выходного вала реверс-редуктора. У этого дизеля при включении реверс-редуктора на «передний ход» выходной вал вращается против часовой стрелки — левое вращение.

Дизель ЗД6С имеет полную мощность ПО кВт (150 л. с.) при частоте вращения коленчатого вала 1500 об/мин и разрежении на впуске 3 кПа (300 мм вод. ст.). Картер, кожух маховика и корпус реверс-редуктора отлиты из алюминиевого сплава. Передняя балка дизеля стальная сварная. На щитке управления установлен кран воздушного пуска, к которому подводится сжатый воздух. Направление вращения выходного вала реверс-редуктора — правое.

* С1   —   серия   1   —   улучшенная   модификация.

Дизели ЗД6С1, ЗД6ЛС1, ЗД6Н-235С1, ЗД6НЛ-235С1, П7Д6-АФС1 пол
ностью взаимозаменяемы с дизелями предыдущей модификации — ЗД6 ЗД6Л
ЗД6Н-235, ЗД6НЛ-235 и П7Д6-АФ соответственно.

Рис.   1.  Дизель   ЗД6С1:

1 — щиток управления; 2 — впускной коллектор; 3 — регулятор скорости; 4 — трубка отвода просочившегося топлива; 5 — топливный насос; 6 — пробка выпуска воздуха из насоса; 7 — устройство остановки дизеля при падении давления масла; 8 — топливный фильтр; 9 — первичный преобразователь тахометра; 10 — рым; 11 — муфта привода топливного насоса; 12 — суфлер; 13 — воздухораспределитель; 14 — пробка для подключения пьезометра; 15 — передняя балка; 18 — вал отбора мощности; 17, 20 — сливные краны; 18 — насос забортной воды; 19 — водяной насос внутреннего контура; 21 — топливопод-качивающий насос; 22 — масляный насос; 23 — электромаслопрокачивающий насос; 24 — нижняя часть картера; 25 — масляный фильтр; 26 — верхняя часть картера; 27 — кожух маховика; 28 — реверс-редуктор; 29 — щуп для замера уровня масла; 30 — масленка; 31   —   рычаг  управления  реверс-редуктором;   32  —   ручка  управления  дизелем

Дизель ЗД6СЛ отличается от дизеля ЗД6С направлением вращения коленчатого вала и, следовательно, направлением вращения вала реверс-редуктора. При положении «передний ход» выходной вал реверс-редуктора имеет левое вращение (против часовой стрелки).

Дизель ЗД6Н-235С1 имеет полную мощность 173 кВт (235 л. с.) при 1500 об/мин за счет применения газотурбинного наддува. От дизеля ЗД6С1 отличается наличием турбокомпрессора, конструктивными изменениями, связанными с его установкой на дизеле, и реверс-редуктором, рассчитанным на передачу большей  МОЩНОСТИ.

Рис.   2.   Дизель   ЗД6НЛ-235С1:

1 — щиток управления; 2 — топливный насос; 3 — топливный фильтр; 4 — воздухорас-распределитель; 5 — масляный фильтр; 6 — передняя балка; 7 — водяной насоо внутреннего контура; 8 — масляный насос; 9 — электромаслопрокачивающий насос; 10, 14 — масленки; 11 — измеритель уровня масла (щуп); 12 — сливная пробка; 13 — выходной (ведомый) вал реверс-редуктора; 15 — крышка полости редуктора; 16 — крышка полости муфты;    17   —   турбокомпрессор

Дизель ЗД6НЛ-235С1 (рис. 2) отличается от дизеля ЗД6Н-235С1 направлением вращения коленчатого вала и вала реверс-редуктора, который имеет левое вращение.

Вспомогательные        судовые        дизели	7Д6-150АФ,

7Д6-150АФ-2, П7Д6-АФС1, ПД6С-150, ПД6С-150-2, 7Д6-150 предназначены для привода генераторов постоянного и переменного тока мощностью 100 кВт и привода насосов противопожарных судовых систем. Направление вращения коленчатого вала — против часовой стрелки.

Дизель 7Д6-150АФ (рис. 3) предназначен для привода генераторов постоянного и переменного тока мощностью 100 кВт при раздельной и параллельной работе. Картер и кожух маховика дизеля отлиты из алюминиевого сплава. На дизеле установлен топливный  насос  с пневматическим  катарактам.  Регулятор  частоты

8

Рис.   3.   Дизель   7Д6-150АФ:

1 — щиток управления; 2 — коробка для установки датчиков; 3 — пробка; 4 ■-- регулятор скорости; 5 — трубка отвода просочившегося топлива; 6 — топливный насос; 7 -^ пробка выпуска воздуха из насоса; 8 — топливный фильтр; 9 — первичный преобразователь тахометра; 10 — катаракт; 11 ■— муфта привода топливного насоса; 12 — воздухораспределитель; 13 — вал отбора мощности; 14 — насос забортной воды; 15 — передняя балка; 16 — топливоподкачивающий насос; 17 — водяной насос внутреннего контура; 18 — сливной кран; 19 — масляный насос; 20 — электромаслопрокачивающий насос; 21 — масляный фильтр; 22 — нижняя часть картера; 23 — пробка слива масла; 24 — верхняя часть картера; 25 — кожух маховика; 26 — ручка управления дизелем; 27 — включатель электро-маслопрокачивающего насоса; 28 — включатель стартера; 29 — автомат защиты сети; 30  —  кран .воздухопуска;   31   —  заборный   колпак   впускного   коллектора

вращения имеет устройство для изменения наклона регуляторной характеристики в пределах 2—6%. Для управления дизелем с дистанционного пульта на дизеле установлен механизм дистанционного управления с приводом от электродвигателя посто* янного тока. Дизель подготовлен к оборудованию системами дистанционного автоматического управления и аварийно-предупредительной сигнализации и защиты. На дизеле установлен насос забортной воды. Дизель может поставляться с валом отбора мощности и без него.

Дизель 7Д6-150АФ-2 в отличие от дизеля 7Д6-150АФ не имеет электрооборудования (стартера и электрогенератора с пускорегу-лирующей аппаратурой). Пуск дизеля производится только сжатым воздухом.

9