2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЕЙ

Таблица   1

|  | Значение параметра для дизелей |
| --- | --- |
| Наименование параметра | ЗД6С1, | ЗД6С, |  | П7Д6- |  |  | ЗД6Н-235С!, |
|  | ЗД6ЛС1 | ЗД6СЛ | 7Д6-150АФ | АФС1 | ПД6С-15О | 7Д6-150 | ЗД6НЛ-235С1 |
| Тип дизеля |  | Четырехтактный, быстроходный, с непосредственным |
|  |  | впрыском топлива, жидкостным охлаждением. Расположение |
|  |  | цилиндров ■— рядное вертикальное. Направление вращения |
|  |  | коленчатого вала основных модификаций дизелей ■— против |
|  |  | часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика* |
|  |  | Без наддува | С газотур- |
|  |  |  | бинным |
|  |  |  | наддувом |
| Число цилиндров |  | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм |  | 150 |
| Ход поршня, мм |  | 180 |
| Рабочий объем всех цилиндров, л |  | 19,1 |
| Степень сжатия |  | 14—15 |
| Порядок работы цилиндров |  | 1—5-3—6—2—4 |
| Мощность на фланце основного отбора |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности, кВт (л. с.): |  |  |  |  |  |  |  |
| номинальная | — | — | 110(150) | — | — | 110(150) | — |
| полная: |  |  |  |  |  |  |  |
| — на переднем ходу | 110(150) | 110(150) | — | 118(160) | 110(150) | — | 173(235) |
| — на заднем ходу | 110(150) | 110(150) | — | — | — | — | 132(180) |
| максимальная в течение 2 ч непре- |  |  |  |  |  |  |  |
| рывной работы, но не более 10% от |  |  |  |  |  |  |  |
| общей наработки | — | — | 121(165) | — |  | 121(165) |  |

* У дизелей ЗД6ЛС1, ЗД6СЛ и ЗД6НЛ-235С1 — по часовой стрелке.

Дизель П7Д6-АФС1 мощностью 118 кВт (160 л. с.) предназначен для привода аварийных насосов, устанавливаемых в противопожарных системах судов. В отличие от дизеля 7Д6-150АФ на дизеле П7Д6-АФС1 не устанавливаются насос забортной воды и передняя балка крепления дизеля. Топливный насос не имеет катаракта. Регулятор частоты вращения не имеет устройства для изменения наклона регуляторной характеристики. На дизеле установлена упругая муфта для соединения коленчатого   вала   с   на-

COCOM.

Дизель ПД6С-150 предназначен для привода судового пожарного насоса. Картер и кожух маховика дизеля могут отливаться из чугуна или алюминиевого сплава. В отличие от дизеля П7Д6-АФС1 на дизеле установлен насос забортной воды. Дизель не имеет механизма дистанционного управления.

Дизель ПД6С-150-2 в отличие от дизеля ПД6С-150 не имеет электрооборудования, кроме электродвигателя МН-1 для привода маслопрокачивающего насоса. Пуск дизеля производится только сжатым воздухом.

Дизель 7Д6-150 предназначен для привода генераторов переменного или постоянного тока мощностью 100 кВт при раздельной или параллельной работе. Картер и кожух маховика могут быть отлиты из чугуна или алюминиевого сплава. В отличие от дизеля 7Д6-150АФ для подрегулирования частоты вращения коленчатого вала с дистанционного пульта на дизеле установлен механизм дистанционного управления с приводом от электродвигателя переменного тока. Для соединения с валом генератора дизель может поставляться с упругой соединительной муфтой и без нее. Передняя балка не устанавливается. На дизеле установлен топливный насос с пневматическим катарактам и устройством для остановки дизеля при падении давления масла в главной магистрали ниже 0,25 МПа (2,5 кгс/см2).

Все перечисленные дизели обеспечивают надежный пуск без применения специальных средств подогрева при температуре окружающего воздуха +5°С и выше.

В составе дизель-генератора дизели устойчиво работают в параллель с аналогичными по характеристикам дизель-генераторами или сетью.

Минимальная загрузка дизелей, при которой допускается работа, — 25% от номинальной мощности, рекомендуемая — 40% и выше. Ресурс непрерывной работы 300 ч, для дизелей с индексом С1 — 500 ч.

Продолжение табл. 1

Значение   параметра   для   дизелей

Наименование   параметра

ЗД6С1, ЗД6ЛС1

ЗД6С, ЗД6СЛ

7Д6-150АФ

П7Д6-АФС1

ПД6С-150

7Д6-150

ЗД6Н-235С1, ЗД6НЛ-235С1

| 3(300) 9,3(70) | 3(300) 10(75) | 101(760) 70 3(300) 9,3(70) | 0 9,3(70) | 3(300) 9,3(70) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75 |  | / |
| 22(30) | 22(30) | — | — | — |
| — | 1477* | — | — | 1477* |
| _ | 1500* |  |  | 1500* |

Мощность обеспечивается:

при   нормальных   атмосферных  условиях

- температуре, "С	20

- барометрическом	давлении,
кПа (мм рт. ст.)

—	относительной  влажности,   %
при   разрежении     на     впуске,     кПа

(мм вод. ст.)	0

при    противодавлении    на    выпуске,
кПа (мм рт. ст.)	9,3(70)

при    загрузке     зарядного     генератора, %

Мощность на фланце вала дополнитель
ного отбора мощности (с соответствующим
снижением мощности на фланце основного
отбора), кВт (л. с.)	22(30)

Частота вращения, об/мин: соответствующая       100%       номинальной мощности   при   основном   наклоне    регуляторной характеристики 3%

соответствующая 50% номинальной мощности при наклонах регуляторной характеристики от 2 до 6%

* Для дизелей в составе дизель-генераторов переменного тока. В составе дизель-генераторов постоянного тока частота вращения, соответствующая 100% номинальной мощности при основном наклоне регуляторной характеристики, равна 1500 об/мин, а соответствующая 50% номинальной мощности определяется соответствующим на-клоном регуляторной характеристики.

о

9,3(70)

22(30)

соответствующая  полной  мощности:

- на переднем ходу

- на заднем ходу

соответствующая   максимальной    мощности

минимально  устойчивая,   не  более:

—	холостого хода

—	под  нагрузкой 4—7 кВт
(6—10 л. с.)

Удельный расход топлива на номинальной или полной мощности, г/кВт• ч(г/л. с.-ч)

Угол опережения подачи топлива до в. м. т. на такте сжатия в градусах поворота коленчатого вала

Удельный расход масла, отнесенный к номинальной или полной мощности, не более, г/кВ-т-ч (г/л. с. • ч):

на угар после приработки в течение 80—100 ч

суммарный (с учетом сливаемого при замене)

часовой   (для  справок),  кг/ч,  не  более Габаритные размеры дизеля:

длина

ширина

высота

высота   от   оси    дизеля    до    низшей

точки

Масса сухого дизеля со всеми установленными на нем механизмами, кг, не более:

в чугунном исполнении

в алюминиевом исполнении

1500 1500

500

450

224+11 (165+8)

2,04(1,5)

2,45(1,8)

0,25

2462

886

1165

450 1770

| 1500 1500 |  | 1500 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 1500 | — | — |
| 500 | 500 | 500 | 500 |
| 450 | — | 450 | — |
| 237+12 (174+9) | 238+12 (175+9) | 227+11 (167+8) | 234+12 (172+9) |

30—32

| 4,76(3,5) | 4,76(3,5) | 2,04(1,5) | 4,76(3,5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,03(3,7) | 5,44(4,0) | 2,4(1,8) | 5,03(3,7) |
| 0,51 | 0,55 | 0,24 | 0,5 |
| 2462 882 1165 | 1786 835 1115 | 1600 835 1155 | 1745 792 1115 |
| 450 | 400 | 400 | 400 |
| 1505 | 1155 | 1260 | 1300 1050 |

1500 500

238+'2 (175+9)

4,76(3,5)

5,03(3,7)

0,5

1745 792 1115

400

1340 1090

1500 1200

500 450

223+11 (164+8)

28—30

2,04(1,5)

2,45(1,8)

0,25

2464 886 1248

450 1760

Окончание табл. 1

| Наименование параметра | Значение параметра для дизелей |
| --- | --- |
|  | ЗД6С1, ЗД6ЛС1 | ЗД6С, ЗД6СЛ | 7Д6-150АФ | П7Д6-АФС1 | ПД6С-150 | 7Д6-150 | ЗД6Н-235С1, ЗД6НЛ-235С1 |

Параметры,  обеспечивающие   нормальную  работу  дизеля

Давление   масла  в  главной    магистрали

0,5-1,03  (5,0-10,5)

после масляного фильтра при частоте вращения, соответствующей 100% номинальной или полной  мощности, МПа   (кгс/см2)

Температура масла, выходящего из дизеля, °С:

60

80—95 11О

минимально допустимая, установившаяся при непродолжительных   малых нагрузках

при длительной работе под нагрузкой

максимально допустимая

Температура охлаждающей жидкости, выходящей из дизеля, °С:

60

75—90 97

32

минимально допустимая, установившаяся при непродолжительных малых нагрузках

при длительной  работе  под  нагрузкой

максимально допустимая

Температура воды внешнего контура (забортной воды), °С, не более

Давление воздуха в баллоне системы пуска, МПа (кгс/см2):

минимально допустимое

4(40)

6,5(65) 15(150)

при    температуре     окружающего воздуха выше 5°С при температуре ниже 5°С, не менее максимальное

3. СОСТАВ ДИЗЕЛЯ

Судовые дизели Д6 имеют рядное расположение шести цилиндров и состоят из картера, блока цилиндров, кривошипно-шатун-ного механизма, механизмов передач и газораспределения, систем питания топливом, смазки, охлаждения, пуска и управления.

Коленчатый вал дизеля устанавливается в картере на подшипниках скольжения. Блок цилиндров состоит из рубашки цилиндров, шести втулок цилиндров и головки блока с крышкой. Во втулках цилиндров движутся поршни, соединенные с коленчатым валом шатунами. В головке блока установлено по четыре клапана на каждый цилиндр. Клапаны приводятся в действие непосредственно от кулачков двух распределительных валов и служат для подачи воздуха в цилиндры и удаления из них отработавших газов. Распределительные валы и агрегаты дизеля приводятся от коленчатого   вала через   систему   шестерен   механизма   передач.

Система питания топливом дизеля включает в себя топливо-подкачивающий насос, топливный насос высокого давления с регулятором частоты вращения, топливный фильтр и форсунки. Регулятор частоты вращения ряда дизелей имеет механизм изменения наклона регуляторной характеристики.

Смазка дизеля осуществляется под давлением с помощью шестеренного насоса и разбрызгиванием. Система смазки обеспечивает подачу масла к трущимся поверхностям деталей и отвод тепла от них. Масло очищается в фильтре с бумажным фильтрующим элементом. Перед пуском дизеля подача масла производится электромаслопрокачивающим насосом.

Охлаждение дизеля жидкостное. Система охлаждения двух-контурная, включает циркуляционный центробежный насос внутреннего замкнутого контура, насос забортной воды, регулятор температуры охлаждающей жидкости, охладители воды и масла.

Дизель может запускаться стартером или сжатым воздухом. Для зарядки аккумуляторных батарей на дизель устанавливается генератор.

Для управления дизелем и контроля за его работой имеется щиток местного (ручного) управления, а на вспомогательных дизелях смонтирована электромеханическая часть системы дистанционного (автоматического) управления.

Дизель имеет специальные опорные поверхности для установки на раме.

Маховик дизеля предусматривает крепление соединительной муфты, а кожух маховика — фланцевое сочленение с приводимым агрегатом. Главные судовые дизели снабжены реверс-редуктором.

Дизели ЗД6Н-235С1 и ЗД6НЛ-235С1 оборудованы агрегатами газотурбинного наддува. Турбокомпрессор крепится к выпускному

15

коллектору через специальную проставку. Смазка и охлаждение турбокомпрессора осуществляются от соответствующих систем дизеля.

Нумерация цилиндров, правая, левая, передняя и задняя стороны перечисленных дизелей условно считаются, исходя из положения наблюдателя со стороны, противоположной маховику, т. е. со стороны механизма передач.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И СИСТЕМ

4.1. КАРТЕР

Картер служит основанием для монтажа всех узлов и деталей дизеля и состоит из двух частей ■— верхней 1 (рис. 4) и нижней 9. Части картера скрепляются между собой шпильками. Для уплотнения плоскость разъема смазывается герметикой и на нее укладывается в два ряда шелковая нить. Положение нижней части картера относительно верхней зафиксировано четырьмя призон-ными болтами в углах торцов картера.

Верхняя часть картера является несущей. В ее перегородках 5 располагается семь гнезд для коренных подшипников с вкладышами 12, в которых вращается коленчатый вал.

Крышки коренных подшипников (подвески) 13 крепятся к верхней части картера шпильками 8. Вкладыши 12 разъемные, стальные, залитые свинцовистой бронзой, поверхность которой покрыта слоем свинца. Последний вкладыш — упорный, с буртами, ограничивающими осевое перемещение коленчатого вала.

К верхней плоскости картера крепится четырнадцатью стяжными шпильками 2 блок цилиндров. Положение блока фиксируется двумя парами штифтов, запрессованных в картер. В шесть отверстий а входят выступающие из блока цилиндров нижние части втулок.

В передней части картера имеются расточки для размещения подшипников передачи и сверления для подвода к ним смазки. К этому торцу картера крепится передняя опора 10 (см. рис. 16).

На цилиндрическую часть передней опоры надевается балка 11, которой дизель крепится к раме.

На верхней части картера, у переднего торца, установлен сапун (суфлер), служащий для сообщения полости картера с атмосферой. К противоположному торцу картера крепится литой кожух 4 (см. рис. 4) маховика, положение которого зафиксировано двумя штифтами. Кожух является ограждением маховика и используется для подсоединения к дизелю фланца приводимого агрегата, а также для монтажа ряда узлов систем дизеля. В кожухе име-

16

ется два окна. Одно окно — для чтения делений и меток на маховике. На фланце окна крепится стрелка-указатель для отсчета делений маховика. На боковой стенке окна наносится риска, совпадающая с положением острия правильно поставленной стрелки-указателя. Другое окно обеспечивает доступ к шестерне стартера, установленного в горловине кожуха.

По бокам верхней части картера расположены кронштейны крепления масляного фильтра, зарядного генератора, стартера и топливного насоса.

Нижняя и верхняя части картера проходят совместную обработку по торцам и расточку отверстий, расположенных по оси коленчатого вала. На нижней части картера крепятся масляный, водяной циркуляционный, топливоподкачивающий и на ряде модификаций — электромаслопрокачивающий насосы. В ней установлены детали передачи к этим насосам и пробки слива смазки.

4.2. БЛОК ЦИЛИНДРОВ

Блок цилиндров состоит из рубашки цилиндров, шести стальных втулок цилиндров и головки блока с крышкой.

Рубашка цилиндров 19 (рис. 5) имеет шесть гнезд, в которые вставлены втулки 23 цилиндров. Между верхними и нижними посадочными поясами втулок цилиндров и гнездами рубашки образуются полости для циркуляции охлаждающей жидкости, соединенные  между собой окнами ж.

Для прохода стяжных шпилек в рубашке просверлено четырнадцать сквозных отверстий е (колодцев), отделенных от охлаждающих полостей. В нижней части стенок рубашки имеются отверстия д, соединяющиеся с колодцами и предназначенные для контроля за отсутствием попадания охлаждающей жидкости или масла в колодцы. В головку блока охлаждающая жидкость проходит из рубашки через отверстия, в которые вставлены трубки 17 с резиновыми кольцами 26. Соединяется головка блока с рубашкой в один узел сшивными шпильками 16.

Охлаждающая жидкость в рубашку подводится через патрубок 20.

Крышка 18 имеет штуцер для подсоединения шланга слива охлаждающей жидкости из коллектора в полость рубашки цилиндров, а для ряда дизелей — также патрубок для подключения средств предпускового подогрева.

Втулки цилиндров своими буртами прижаты к поясам рубашки, чем обеспечивается уплотнение полости охлаждения в верхней части. Нижний пояс втулки уплотняется резиновыми кольцами 22 и 21. Поверхность втулки, соприкасающаяся с охлаждающей жидкостью, имеет антикоррозионное покрытие (молочное хромирование или азотирование).

18

На верхние концы фланцев втулок цилиндров уложена дюралюминиевая прокладка 24, уплотняющая камеры сгорания. Одновременно эта прокладка прижимает резиновые кольца, уплотняющие сверху колодцы, через которые проходят стяжные шпильки.

Головка блока отлита из алюминиевого сплава. Положение головки фиксируется двумя парами штифтов, запрессованных в тело рубашки. Шесть цилиндрических выточек на нижней поверхности головки образуют вместе с днищами поршней камеры сгорания. Каждая камера соединяется каналами с выпускными окнами на одной стороне головки и с впускными окнами — на другой. Во фланцы окон ввернуты шпильки для крепления коллекторов впуска и выпуска. В местах выхода каналов в камеру сгорания запрессованы и зачеканены стальные седла клапанов. Соосно с седлами в специальные расточки запрессованы чугунные направляющие втулки 11 клапанов. Стержни клапанов уплотняются резиновыми кольцами, установленными в канавках направляющих втулок.

По центру каждой камеры сгорания расположена ступенчатая расточка в для установки форсунки, последняя крепится к головке двумя шпильками.

На верхнюю плоскость головки устанавливается семь разъемных подшипников распределительных валов. Крышки 6 и основания 5 подшипников имеют номера сопряженности.

Один из подшипников (первый) — упорный. Он имеет кольцевые проточки и отверстия для подвода масла внутрь распределительных валов, откуда оно поступает на остальные подшипники и для смазки тарелей клапанов.

К переднему торцу головки прикреплена на шпильках литая коробка 1 с запрессованной бронзовой втулкой 2 для валика привода распределительных валов. Масло к первым подшипникам распределительных валов и втулке подводится по наружным трубкам и сверлениям в головке. В передней части головки имеется пароотводная трубка. На боковой стороне головки со стороны впускных окон имеется шесть втулок для установки пусковых клапанов.

Верхняя полость головки закрыта литой крышкой 8, установленной на паронитовой прокладке 7 толщиной 0,6 мм. Наличие штифтов и определенная толщина прокладки обеспечивают требуемую соосность первичного преобразователя тахометра, закрепленного на переднем торце крышки. Три люка 9 на верхней плоскости крышки обеспечивают возможность съема и установки форсунок без снятия крышки.

19

4.3. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Кривошипно-шатунный механизм воспринимает давление газов при сгорании рабочей смеси топлива с воздухом и преобразует прямолинейное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Коленчатый вал изготовлен из легированной стали и имеет шесть колен, расположенных под углом 120° друг к другу. Вал имеет шесть шатунных и семь коренных шеек.

В первую коренную шейку вала (считая со стороны механизма передач) запрессован полый хвостовик 9 (рис. 6) со шлицами, на которые надета коническая шестерня 8, приводящая во вращение весь механизм передач дизеля. На дизелях ЗД6ЛС1, ЗД6СЛ и ЗД6НЛ-235С1 шестерня 8 развернута, как показано на виде А. Хвостовик застопорен штифтами 6. Внутрь коленчатого вала через хвостовик под давлением подводится масло.

Полости шатунных и. коренных шеек закрыты заглушками и соединены между собой каналами в (рис. 7). При работе дизеля масло в полостях шатунных шеек дополнительно очищается центрифугированием. К трущимся поверхностям шеек вала масло подается по трубкам 2, входящим внутрь масляных полостей шеек. Специальное расположение масляных каналов обеспечивает смазку первой коренной шейки маслом, прошедшим центрифугирование в первой шатунной шейке.

На конце седьмой коренной шейки вала имеется фланец с мас-лосгонной резьбой а (рис. 6) и маслоотражательным диском. На фланец насажен и притянут болтами маховик;

Маховик предназначен для обеспечения равномерности вращения коленчатого вала, пуска дизеля при помощи стартера и подсоединения приводимого генератора. На ободе маховика нанесены деления в градусах от 0 до 360 и метка ВМТ, необходимые для регулирования дизеля.

Отверстия для штифтов 3 во фланце вала в маховике обработаны совместно.

Рис.   5.   Блок  цилиндров:

1 — коробка валика привода распределительных валов; 2 — втулка-подшипиик; 3, 4, 7, 24— прокладки; 5 — основание подшипника распределительных валов; 6 — крышка подшипника распределительных валов; 8 — крышка головки блока; 9 — крышка лючка; 10 ■— установочный штифт; И — направляющая втулка клапана; 12 — шпилька крепления крышки головки; 13 — головка блока; 14 ■— шпилька крепления выпускного коллектора; 15 — технологическая заглушка; 16 — сшивная шпилька; 17 — трубка перепуска охлаждающей жидкости; 18 — крышка с патрубком для подключения системы подогрева; 19 — рубашка цилиндров; 20 — патрубок подвода охлаждающей жидкости; 21 — резиновое кольцо круглого сечения; 22 — резиновое кольцо прямоугольного сечения; 23 — втулка цилиндров; 25 — рым; 26 — резиновое кольцо уплотнения трубки перепуска; 27 — тарельчатая пружинная шайба; 28 — верхняя часть картера; а ■— фланец для крепления корпуса привода тахометра; б — отверстия для стяжных шпилек; в — отверстия для форсунок; г — полость для стока масла; д — контрольное отверстие; е — колодец для стяжной шпильки; ж — окна для прохода охлаждающей жидкости; к — канал для подвода смазки к механизму газораспределения;   л   —  канал   подвода   смазки   к   втулке-подшипиик\

21

Ю

Рис.   6.   Коленчатый   вал   с   маховиком:

1 — зубчатый венец; 2 — маховик; 3, 6 — штифты; 4 — верхняя часть картера; 5 — коленчатый вал; 7 — упорная шайба; 8 — ведущая шестерня механизма передач; 9 — хвостовик; 10 — нижняя часть картера; а — маслосгонная резьба; б — канал отсоса масла; А — установка ведущей шестерни на дизелях ЗД6ЛС1, ЗД6СЛ и ЗД6НЛ-235С1; Б — расположение и нумерация кривошипов дизелей ЗД6ЛС1, ЗД6СЛ и ЗД6НЛ-235С1; В — расположение и нумерация кривошипов остальных дизелей

Рис. 7. Схема циркуляции масла в шейках коленчатого вала: 1, 3, 6 — заглушки; 2, 7 — трубки подвода масла к подшипнику; 4 — трубка подзола масла в первую коренную шейку; 5 — хвостовик; а — шатунная шейка; б — полость очистки; в, д, е, ж — масляные каналы; г, и —■ коренные шейки

Рис.   8.   Шатунно-поршневая   группа:

1 — поршень; 2 — уплотиительное поршневое кольцо; 3 — маслосъемное поршневое кольцо; 4 — заглушка; 5 — поршневой палец; 6 — втулка верхней головки шатуна; 7 — шатун; 8 — крышка нижней головки шатуна; 9 — вкладыш нижней головки шатуна; 10 — конический штифт; а — фиксирующий паз; в, б — фиксирующий выступ; I — установка поршня

22

23

На маховик напрессован зубчатый венец, предназначенный для пуска дизеля стартером. Маховик имеет посадочные места и резы бовые отверстия для крепления ведущего элемента муфты соеди-нения с приводимым агрегатом.

Шатуны дизеля имеют стержни двутаврового сечения и разъемную нижнюю головку. Оребренная крышка 8 (рис. 8) крепится к шатуну 7 двумя коническими штифтами 10. В нижней головке шатуна установлен разъемный стальной вкладыш, залитый евин-цовистой бронзой. Вкладыши фиксируются штифтом или выступ пом б. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка 6, в которой скользит поршневой палец 5. На поле тавра указана масса шатуна. Разновес шатунов в сборе с поршнями для одного дизеля не должен превышать 20 г.

Поршни выполнены из алюминиевого сплава. Верхний торец днища поршня фигурный, что обеспечивает завихрение сжимаемо-го в цилиндре воздуха и образование однородной горючей смеси, Поршень 1 сочленяется с шатуном пальцем 5. Осевое перемещение пальца ограничивают заглушки 4 (или стопорные кольца).

В две верхние канавки поршня установлены уплотнительные кольца трапецеидального сечения, в третью канавку — масло-съемное кольцо коробчатого типа с радиальным расширителем: (эспандером).

4.4. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Механизм газораспределения предназначен для питания цилиндров дизеля воздухом и удаления из них отработавших газов строго в соответствии с положением поршней и очередностью работы цилиндров. Рабочий процесс в цилиндрах дизеля совершается за четыре такта «а», «б», «в», «г» (рис. 9).

Первый такт «а» — впуск. Кулачки распределительного вала нажимают на тарели. Открыты впускные клапаны. Поршень, двигаясь вниз от верхней мертвой точки (в. м.т.) к нижней мертвой точке (н. м. т.), засасывает воздух в цилиндры. Для лучшего заполнения цилиндров воздухом впускные клапаны открываются до прихода поршня в в. м. т. за 20° поворота коленчатого вала и закрываются после прохождения поршнем н. м. т. (48°).

Второй такт «б» — сжатие. Все клапаны закрыты. Воздух в цилиндре сжимается движущимся вверх поршнем, в результате чего давление в цилиндре возрастает примерно до 3,5 МПа (35 кгс/см2), а температура ■— до 600°С.

Третий такт «в» — рабочий ход или расширение. Все клапаны закрыты. В цилиндр с нагретым и сжатым воздухом впрыскивается форсункой порция топлива под начальным давлением 20,6 МПа (210 кгс/см2). Высокое давление вспрыскивания обеспечивает хорошее его распыливание и образование однородной го-

24

Рис.   9.   Диаграмма   фаз   газораспределения  дизелей   без  наддува: а — такт впуска; б — такт сжатия; в — такт расширения (рабочий ход); г — такт выпуска

рючей смеси. При сгорании смеси — под давлением расширяющихся газов — поршень движется вниз, совершая работу.

Четвертый такт «г» — выпуск. Отработавшие газы удаляются из цилиндра через открытые выпускные клапаны.

Для лучшей очистки цилиндра от отработавших газов выпускные клапаны открываются до прихода поршня в н. м. т. при рабочем ходе, а закрываются после прохождения поршнем в. м. т. при впуске (48° и 20° соответственно). При прохождении поршнем в. м. т. имеет место «перекрытие клапанов» — все клапаны открыты.

Механизм газораспределения состоит из клапанного механизма и распределительных валов.

Клапанный механизм. В каждом цилиндре расположены два выпускных и два впускных клапана 5 (рис. 10). Клапаны имеют вворачиваемые на резьбе тарели 1, на верхнюю полированную поверхность которых непосредственно действуют кулачки распределительных валов. Резьбовое соединение тарелей с клапанами дает возможность путем изменения длины собранного клапана регули-

25

ровать зазор между затылком кулачка распределительного вала и тарелью клапана.

Подъем каждого клапана осуществляется двумя соосными пружинами 3 и 4. Пружины одновременно прижимают зубцы замка 2 к зубцам тарели и таким образом стопорят ее от проворачивания относительно замка. Замок тарели посажен на лыски стержня клапана. Выпускные клапаны изготовлены из жаростойкой стали и имеют меньший диаметр головки, чем впускные.

Распределительные валы. Полые, заглушённые со стороны задних торцов резьбовыми заглушками 8 (рис. 11), стальные распределительные валы 7 и 10 имеют по семь шеек и по двенадцать кулачков. В передний торец вала впуска ввернут резьбовой зажим 2, служащий для привода первичного преобразователя тахометра, а в передний торец вала выпуска ввернут зажим 12.

На передних концах распределительных валов имеется десять прямоугольных шлицев. На эти концы надеты регулировочные втулки 4 и шестерни газораспределения: цилиндрические шестерни находятся во взаимном зацеплении. Коническая получает вращение от шестерни валика привода распределительных валов.

Регулировочные втулки, на которых сидят шестерни, по наружному диаметру имеют по сорок одному треугольному шлицу и по внутреннему диаметру десять прямоугольных шлицев, позволяющих менять расположение распределительных валов относительно друг друга и положения  коленчатого вала.  Разрезными  пру-

жинными кольцами 3 регулировочные втулки подвижно соединены с резьбовыми зажимами 2 и 12, имеющими на валу впуска левую резьбу, а на валу выпуска — правую. Такое соединение регулировочных втулок с зажимами позволяет соединять и разъединять шестерни с распределительными валами путем ввертывания или вывертывания зажимов из внутренней резьбы торцов валов. После ввертывания зажимы стопорятся кольцами 1.

У заглушек 8 резьба правая, от вывертывания они предохранены стопорными кольцами 9. Упорные бурты распределительных валов упираются в торцы упорных подшипников 14, что ограничивает перемещение валов в осевом направлении.

26