Рис.  30.   Устройство   охладителя   воды  и   схема  циркуляции   жидкостей:

1 — накладное кольцо; 2 — патрубки подвода и отвода воды внешнего контура; 3, 13 — крышки; 4 — прокладка; 5 — трубная доска; в — сегментная перегородка; 7 — патрубки подвода и отвода охлаждающей жидкости внутреннего контура; 8 — корпус; 9, 11— прямоугольные перегородки; 10 — трубка; 12 — пробка слива жидкости из межтрубного пространства; 14 — пробка слива жидкости из трубок; а — схема движения жидкости по трубкам;    б — схема   движения   жидкости   в   межтрубном    пространстве

52

Охладитель масла отличается от охладителя воды местами подвода жидкостей и наличием на нем маслоперепускного клапана. Цинковые втулки-протекторы на патрубках не устанавливаются. По трубкам охладителя циркулирует масло, а между трубками — охлаждающая дизель жидкость. Масло подводится и отводится через поворотные угольники по трубкам 1 и 5 (рис. 31).

Рис.   31.   Охладитель   масла:

1 — трубка  подвода   масла;   2  — корпус  клапана;   3 —  шариковый  клапан;   4  —  сегментная

перегородка;   5 — трубка   отвода   масла;   6 — патрубок     подвода     охлаждающей     жидкости;

7 — патрубок   отвода   охлаждающей   жидкости

Маслоперепускной клапан 3 предохраняет охладитель от разрыва, сжимая пружину и перепуская масло из полости подвода в полость отвода масла при увеличении перепада давления масла более 0,15 МПа   (1,5 кгс/см2).

Регулятор температуры РТП-32Б прямого действия, недистанционного типа предназначен для автоматического поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости и ускорения прогрева дизеля после пуска. Работа регулятора основана на перемещении регулирующего клапана в результате теплового расширения заполнителя термосистемы.

Центральный патрубок корпуса 5 (рис. 32) для входа в регулятор охлаждающей жидкости и боковой патрубок (для отвода охлаждающей жидкости в охладитель масла) соединяются с трубопроводами системы охлаждения дюритовыми шлангами. Патрубок для прохода охлаждающей жидкости к охладителю воды имеет с трубопроводом фланцевое соединение.

На поверхности ручки 19 имеются пять продольных пазов и запрессованный в отверстие ручки стопор, ограничивающий возможность кругового проворачивания ручки. Три паза обозначены ин-

53

Рис. 32. Регулятор температуры: I — подвод охлаждающей жидкости; II — отвод охлаждающей жидкости к охладителю масла; III — отвод охлаждающей жидкости к охладителям воды и масла; 1, 8, 9 — стаканы; 2, 4 — пружины; 3, 24 — стержни; 5 — трех-проходной корпус; 6 — регулирующий клапан; 7 — полный стержень; 10 — резьбовое кольцо; 11— прокладка; 12 — шпилька; 13 — конусный корпус; 14 — термосистема; 15— уплотнительное кольцо; 16 — пружина-указатель; 17 — стопорный винт; 18 — крышка; 19 — ручка; 20 — втулка; 21 — дополнительный термобаллон; 22 — сильфон; 23 — основной термобаллон;   25   —   диск;   а   —   канал

дексом РАБОТА; один из этих пазов обозначен «—», средний паз не имеет дополнительного обозначения. Четвертый паз — ЗАПР, пятый — ХОЛ. Между пазами с индексом РАБОТА и пазом с индексом ЗАПР нанесен индекс РУЧН с двумя стрелками, указывающими направление вращения ручки 19. Предприятие-изготовитель выпускает регулятор с положением ручки, при котором пружина 16 заходит в средний паз с индексом РАБОТА. Если терморегулятор поддерживает температуру выше рекомендуемой, ручку 19 нужно установить    так,   чтобы    пружина 16 вошла в паз со  зна-

54

ком «—», при заниженной температуре ручку повернуть до совпадения пружины с пазом, обозначенным индексом «+».

Термосистема регулятора состоит из двух термобаллонов, заполненных термочувствительной жидкостью. При температуре охлаждения жидкости до 75°С заполнитель термосистемы занимает весь ее внутренний объем и клапан 6 полностью закрывает проход /// к охладителю воды. При дальнейшем повышении температуры охлаждающей жидкости заполнитель основного термобаллона 23, увеличиваясь в объеме, через стержни 24 и 3 перемещает клапан 6, сжимая пружину 4. Клапан направляет часть охлаждающей жидкости в охладитель воды. При понижении температуры объем заполнителя термобаллона 23 уменьшается и пружина 4 перемещает клапан в обратном направлении. В случае температурной перегрузки ход стержня 24 увеличивается за счет того, что стержень 3 под воздействием чрезмерно возросшего перестановочного усилия сжимает пружину 2 перегрузки, не перемещая стержень 7.

При повышении температуры окружающего воздуха заполнитель дополнительного термобаллона расширяется и частично перетекает по каналу а в основной термобаллон, дополнительно перемещая клапан 6. При этом температура начала трогания клапана смещается в сторону понижения на 10°С при изменении температуры воздуха от 0 до 50°С.

Для выпуска воздуха из системы охлаждения при заправке или при выходе термосистемы из строя необходимо перейти на ручное регулирование. Для этого отжать пружину-указатель 16 и вращать ручку 19 по часовой стрелке. Положение ручки, при котором указатель 16 заходит в паз с индексом ЗАПР, соответствует половине хода клапана 6. Когда указатель заходит в паз с индексом ХОЛ, проход /// в охладитель воды открывается полностью.

4.8. СИСТЕМА СМАЗКИ

Система смазки дизеля циркуляционная, под давлением, с сухим картером, с принудительным охлаждением масла.

Из расходного масляного бака масло поступает в масляный насос 18 (рис. 33) или в электромаслопрокачивающий насос 19 (при предпусковой прокачке дизеля), а затем по трубке 15 в масляный фильтр /. Очищенное в фильтре масло по трубке 20 подается в переднюю опору дизеля. На трубке 20 имеется три патрубка для установки приемников манометров и датчика системы дистанционного автоматического управления.

По сверлениям а масло под давлением подается на смазку механизма передач и по трубкам 5, 11 на смазку механизма газораспределения и горизонтального валика привода зарядного генератора.

55

Рис.   33.    Схема   системы   смазки:

I — подвод масла из бака; II —отвод масла из дизеля через радиатор (охладитель) в бак; 1 — масляный фильтр; 2 — трубка подвода масла к устройству остановки дизеля; 3 — топливный насос; 4 — воздухораспределитель; 5 — трубка подвода масла в головку блока-6 —первый упорный подшипник распределительных валов; 7 — крышка подшипника; 8 — распределительный вал; 9 — трубка слива масла из головки блока; 10 — корпус привода зарядного генератора; 11 —трубка подвода масла к механизму привода; 12 — передняя опора дизеля; 13 — трубка подвода масла от электромаслопрокачивающего насоса; 14 — шариковый клапан; 15 — трубка отвода масла к фильтру; 16 — пластинчатый клапан; 17 — корпус двойного клапана; 18 — масляный насос; 19 — электромаслопрокачивающий насос; 20 — трубка подвода масла от фильтра к передней опоре; а — сверление в деталях для прохода масла; б — отверстие; в — кольцевая проточка; г — направление движения масла   при  работе  дизеля;   д — направление  движения  масла   при  предпусковой  прокачке;   е —

сток    отработавшего    масла

56

Основное количество масла из полости в (см. рис. 16), образованной передней опорой 10 и гильзой 7 центрального подвода смазки, поступает внутрь хвостовика коленчатого вала. Плавающая втулка 6 скользит по шейке хвостовика и под давлением масла прижимается торцом своего бурта к пояску гильзы, чем достигается уплотнение полости центрального подвода смазки. Из полости хвостовика масло поступает в полости шеек коленчатого вала и далее на смазку коренных и шатунных подшипников.

Небольшая часть масла из полости центрального подвода смазки поступает к подшипникам привода насоса забортной воды.

Коленчатый вал и шатуны разбрызгивают вытекающее из зазоров масло, превращая его в масляный туман, которым смазываются гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы и втулки верхних головок шатунов.

Из-под крышки головки блока цилиндров масло стекает в картер по трубке 9 (рис. 33), установленной на заднем торце головки, и по кожуху валика привода распределительных валов. Стекающее в картер дизеля масло откачивается двумя секциями масляного насоса в охладитель масла, а затем в масляный бак.

На выходе из насоса установлен приемник термометра для замера температуры масла. Со стороны нагнетающей полости ввернут двойной обратный клапан.

В корпусе 17 двойного обратного клапана размещены клапаны пластинчатый 16 и шариковый 14. При предпусковой прокачке системы смазки электромаслопрокачивающим насосом шариковый клапан, сжимая пружину, открывается и пропускает масло к масляному фильтру. Закрытый клапан 16 не допускает при этом поступления масла в нагнетающую секцию масляного насоса. При работе дизеля открывается пластинчатый клапан, а закрытый шариковый клапан не допускает поступления масла в электромаслопрокачивающий насос.

При неработающем дизеле оба клапана закрыты, что предотвращает стекание масла из фильтра и трубки 13.

Масляный насос шестеренный, трехсекционный, с одной нагнетающей и двумя откачивающими секциями. Насос состоит из разъемного трехсекционного корпуса и крышки 13 (рис. 34), стянутых двумя стяжными и двумя призонными болтами, трех шестерен, закрепленных на ведущем валике 14, трех шестерен, свободно вращающихся на неподвижной оси, и редукционного клапана.

Пара шестерен нижней нагнетающей секции насоса подает масло из бака через масляный фильтр в систему смазки дизеля. Постоянство давления обеспечивается редукционным клапаном. При повышении давления в полости нагнетания тарель клапана 17, сжимая пружину, открывает перепускное отверстие и часть масла перетекает обратно в приемную полость нагнетающей сек-

57

Рис.  34.  Масляный насос:

I — отсос масла из передней части картера; II — отсос масла из заднего маслосборника; III —подвод  масла    из    бака;   IV — отвод    масла    в    охладитель;    V — нагнетание    масла

в дизель;

1 — ведомая шестерня откачивающей секции; 2 — сетка; 3 — стяжной болт; 4 — шестерня привода; 5, 7 — ведущие шестерни откачивающей секции; 6 — корпус верхней откачивающей секции; 8 — корпус сдвоенного клапана; 9— шариковый клапан; 10 — пластинчатый клапан; 11 — прокладка; 12 — ведущая шестерня нагнетающей секции; 13 —крышка; 14 — ведущий валик; 15 ■— заглушка сверления для оси ведущего валика; 16 — заглушка сверления для оси ведомых шестерен; 17 — редукционный клапан; 18 — корпус редукционного клапана; 19 — стержень редукционного клапана; 20 — корпус нагнетающей секции; 21 — корпус   нижней   откачивающей   секции

ции. Редукционный клапан регулируется на предприятии-изготовителе резьбовым стержнем 19 и пломбируется. Нарушать регулировку клапана до первой переборки дизеля воспрещается. Для проверки состояния или промывки клапана разрешается вывернуть корпус 18 без нарушения пломбы.

Уплотнение разъемов корпусных деталей обеспечивается прокладками. Корпусы секций и крышка обработаны совместно и разукомплектованию не подлежат.

Масляный фильтр полнопоточный, с фильтрующим элементом «Нарва-6-4», предназначен для очистки масла от механических примесей.

58

Масло, подводимое насосом в корпус фильтра 5 (рис. 35), фильтруется в шторе элемента 4 и через радиальные отверстия трубчатого стержня 6, систему каналов в корпусе поступает в главную магистраль дизеля.

Фильтрующий элемент на втулке стержня и цапфе крышки уплотнен резиновыми кольцами 3, а стык корпуса и крышки — резиновым кольцом 7. Детали фильтра стягиваются болтом 12, под который устанавливается медная прокладка.

При пуске дизеля на холодном масле или при чрезмерном засорении фильтрующего элемента давление масла в корпусе возрастает, открывается перепускной клапан и часть масла, минуя фильтрующий элемент, поступает сразу в главную магистраль.

Перепускной клапан отрегулирован при изготовлении на давление 0,23—0,26 МПа (2,3—2,6 кгс/см2) и в эксплуатации регулировке не подлежит.

Для дизелей, оборудованных устройством остановки при падении давления масла в главной магистрали, вместо корпуса перепускного клапана 18 устанавливается корпус 14, имеющий радиальные отверстия, через которые масло поступает к устройству остановки дизеля при падении давления масла.

Предпусковой электрический маслопрокачивающий насос предназначен для подачи масла к трущимся поверхностям деталей перед пуском дизеля. Насос состоит из электродвигателя 2 (рис. 36) марки МН-1 постоянного тока мощностью 500 Вт при 2800 об/мин и шестеренного насоса производительностью 10 л/мин при противодавлении на нагнетании 0,9 МПа (9 кгс/см2) и температуре масла 50—55°С. Электродвигатель крепится к корпусу 4 насоса и соединен, с ведущей шестерней 9 насоса шлицевой муфтой 5.

Редукционный клапан, установленный в корпусе насоса (соединяет всасывающую и нагнетающую полости насоса), предназначен для предотвращения чрезмерного повышения давления масла в магистрали при пуске дизеля на холодном масле. Клапан отрегулирован на давление 1,2+0,2МПа (12,0+2,0 кгс/см2).

Электродвигатель работает от аккумуляторных батарей системы электрооборудования. Включение электродвигателя МН-1 в сеть показано на принципиальной схеме электрооборудования дизеля. Устанавливается маслопрокачивающий насос на нижней части картера.

Устройство остановки дизеля при падении давления масла в главной магистрали. Для предотвращения возможных случаев аварий дизеля, вызванных понижением давления масла в главной магистрали или отсутствием масла в системе, на топливном насосе неавтоматизированных дизелей установлено устройство, которое отключает подачу топлива при падении давления масла в главной магистрали ниже 0,25 МПа (2,5 кгс/см2).

59

Рис.    36.    Электромаслопрокачи-вающий насос:

1 — защитная лента; 2 —электродвигатель; 3 — стопорное кольцо; 4 — корпус маслонасоса; 5 — шли-цевая муфта; 6 — ведомая шестерня; 7 — крышка; 8 — угольник трубки подвода масла из бака; 9 — ведущая шестерня; 10 — манжета; 11— трубка отвода масла в 8 систему смазки; 12 — шарик; 13 — корпус   редукционного    клапана

Устройство состоит из клапана остановки и приспособления для ручного отключения этого клапана   в   необходимых   случаях.

При работе дизеля или при предпусковой прокачке масло из масляного фильтра поступает в полость г (рис. 37). Под давлением масла золотник 5, преодолевая сопротивление пружины 2, перемещается в крайнее левое положение. При этом отверстия а корпуса 4 и отверстия б золотника совмещаются, в результате чего открывается доступ топлива к топливному насосу. Золотник притертым пояском прижимается к выступу корпуса 4, и масло не попадает в канал подвода топлива к насосу.

Для предотвращения попадания топлива в систему смазки при непродолжительных перерывах в работе дизеля (в системах, где бак установлен выше топливного насоса) служит шарик 6 с пружиной. Для отключения топлива при длительных перерывах в работе в таких системах следует предусмотреть кран.

При падении давления масла в главной магистрали золотник 5 под действием пружины 2 переместится в крайнее правое положение и перекроет отверстие а корпуса 4, вследствие чего прекратится подача топлива к насосу и дизель остановится.

61

Рис. 37. Устройство остановки дизеля при падении давления масла    в    главной    магистрали:

1 — топливный насос; 2, 11 — пру
жины; 3 — трубка подвода топ-
лива  к  насосу;   4 —  корпус  клапа-	17     О

на; 5 — золотник; 6 — шарик; 7 — резьбовая втулка; 8 — стержень отключения клапана; 9 — корпус кнопки отключения; 10 — штуцер сальника; 12 — кнопка; 13 — щиток; 14 — пломба; 15 — трубка подвода масла; 16 — масляный фильтр; 17 — корпус перепускного клапана; а, б, д — отверстия;    в,   г   —   полости

Дизель оборудован также системой пуска сжатым воздухом. Сжатый воздух из баллона (с дизелем не поставляется) или ресивера подводится к пусковому крану 11 (рис. 38) или непосредственно к воздухораспределителю 1. Пусковой кран крепится на щитке управления дизеля и имеет штуцеры для установки манометров.

На случай крайней необходимости пуска дизеля при давлении масла в главной магистрали ниже 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) необходимо нажать на кнопку 12. При этом стержень 8 переместит золотник в крайнее левое положение, совместит отверстия а и б и топливо будет поступать в насос. При необходимости продолжать работу при пониженном давлении масла следует держать кнопку нажатой в течение всего времени работы дизеля.

После пуска с нажатием на кнопку 12 предохранительный щиток устанавливается на месте и закрепляется проволокой. Пользоваться кнопкой можно лишь в исключительных и не терпящих отлагательства случаях.

На предприятии-изготовителе резьбовая втулка 8 и предохранительный щиток 13 пломбируются.

4.9. ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Пуск дизеля осуществляется электростартером, шестерня которого на время пуска входит в зацепление с зубчатым венцом маховика. Стартер работает от аккумуляторных батарей. Описание стартера приведено в разделе «Электрооборудование».

62

Рис. 38.   Схема  системы  пуска  воздухом:

1 — воздухораспределитель;   2 — трубка   подвода   воздуха   в   цилиндр;   3 — пусковой   к.шпан;

4 —гайка;   5 — колпачок;  6—пружина;   7 — корпус клапана;   8 — клапан;   9 — головка блока;

10 — трубка  подвода  сжатого  воздуха  из  баллона  или    магистрали;   11 — кран  воздушного

пуска;   12 — манометр;   а  —   камера   сгорания

Воздухораспределитель предназначен для подачи пускового воздуха в цилиндры в соответствии с положением поршней и порядком их работы.

Корпус 2 (рис. 39) воздухораспределителя на наружном торце имеет шесть резьбовых отверстий а, в которые ввернуты зажимы 3 трубок отвода воздуха к цилиндрам.

В центре колпака 4 имеется отверстие для подвода сжатого воздуха. На шлицах валика 7 установлена муфта 8, соединяющая валик с распределительным диском 9. Хвостовик валика соединен с пазом шестерни 10. Муфта 8 имеет тридцать восемь внутренних и тридцать шесть наружных шлицев, которые дают возможность точно установить распределительный диск 9 при регулировании момента подачи пускового воздуха.

При пуске дизеля сжатый воздух из баллона поступает в по-

63

Рис.   39.    Воздухораспределитель:

1  — корпус привода; 2 — корпус воздухораспределителя;  3, 6 — зажимы; 4 — колпак;  5 — крышка   распределительного   диска;   7 — валик   воздухораспределителя;   8 — регулировочная муфта;   9 — распределительный  диск;   10 — шестерня  привода;   а, б, в —  сверления  для   прохода  воздуха;   г — овальное отверстие;  д — сверления для смазки

лость между колпаком и распределительным диском 9 и далее через сверления а, в и б в цилиндр. Коленчатый вал и распределительный диск начинают вращаться. При вращении распределительного диска отверстие г, совпадая со сверлениями в, поочередно пропускает сжатый воздух в цилиндры дизеля соответственно порядку их работы. После того как дизель начал работать, подачу сжатого воздуха прекращают. Продолжительность подачи воздуха в цилиндр составляет 148° поворота коленчатого вала.

На  ряде дизелей  может  устанавливаться  воздухораспределитель, конструкция которого обеспечивает постоянный зазор между

64

распределительным диском 9 и корпусом 2 во время работы дизеля. Образующийся зазор предохраняет рабочую поверхность корпуса от интенсивного износа.

Пусковой клапан. Клапан 8 (см. рис. 38) пропускает сжатый воздух в цилиндр и не пропускает газы из цилиндра в воздухораспределитель.

Сжатый воздух действует на головку клапана и, сжимая пружину 6, перемещает клапан, открывая доступ воздуха в цилиндр. Давление газов в цилиндрах работающего дизеля действует на клапан в обратном направлении, прижимая его к притертому корпусу 7.

4.10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование обеспечивает пуск и дистанционное управление дизелем во время работы. Оно состоит из источников и потребителей электрической энергии, вспомогательной аппаратуры, контрольных приборов и проводов.

Электрооборудование дизелей одно- или двухпроводное, постоянного тока напряжением 24 В. Схемы электрооборудования приведены на рис. 40—42.

Рис. 40. Схема электрическая принципиальная главного судового дизеля: Б — аккумуляторная батарея; РБ — разъединитель батареи; Ст — стартёр; 1К — контактор; стартёра; АЗС — автомат защиты сети; КС — включатель стартёра; ДМ — электродвигатель маслопрокачивающего насоса; КМ — включатель двигателя маслопрокачивающего насоса; 2К — контактор двигателя маслопрокачивающего насоса; ГЗ — зарядный генератор; РРТ — реле-регулятор тока; Ф — фильтр радиопомех; VA — вольтамперметр; Р — розетка для переносной лампы; Тх — показывающий прибор тахометра; Дт — первичный преобразователь тахометра; ШР — штепсельный разъем; Ш — шунт; А, В, С, Б, Ш, Я — обозначения  клемм.   Примечание.   Элементы  схем,   обозначенные  пунктиром,   на   дизеле  не

устанавливаются.

65

3 Заказ №

Рис.   41.   Схема   электрическая   принципиальная   вспомогательного   дизеля   с   пусковым   электрооборудованием:

ШР1, ШРЗ, ШР4 —■ штепсельные разъемы; 1П — клеммная плата; ПК — контактный зажим; Б — аккумуляторная батарея; РБ — разъединитель батарей; Ст — стартер; 1К — контактор стартера; КС — включатель стартера; С1—С4 — конденсаторы; ДМ — двигатель маслопрокачивающего насоса; 2К—контактор двигателя маслопрокачивающего насоса; КМ — включатель двигателя маслопрокачивающего насоса; Г — зарядный генератор; АЗС — автомат защиты сети; РРТ — реле-регулятор тока; VA — вольтамперметр; Ф — фильтр радиопомех; Ш — шунт вольтамперметра; ДР — двигатель рейки топливного насоса; Тх — показывающий прибор тахометра; ДТ — первичный преобразователь тахометра; В1, ВЗ — переключатели; А, В, С, Б, Я, Ш, М — обозначения клемм. Примечание. Элементы схем, обозначенные пунктиром, на дизеле не устанавливаются.

Рис.   42.   Схема   электрическая   принципиальная   вспомогательного   дизеля   без   пускового   электрооборудования:

ШР1, ШРЗ, ШР4 — штепсельные разъемы; Ш — клеммная плата; ПК — контактный зажим; С1—С4 — конденсаторы; ДМ — двигатель маслопрокачивающего насоса; 2К — контактор двигателя маслопрокачивающего насоса; КМ — включатель двигателя маслопрокачивающего насоса; АЗС — автомат защиты сети; VA — вольтамперметр; Ш — шунт вольтамперметра; ДР — двигатель рейки топливного насоса; Тх — показывающий прибор тахометра; Дт — первичный преобразователь тахометра;  В1—ВЗ —  микропереключатели;  Л,  Б,  В,  С  —  обозначения  клемм

Генератор Г-732В предназначен для зарядки аккумуляторных батарей и питания осветительных приборов. Генератор работает в комплекте с автоматически действующим реле-регулятором РРТ-32, который поддерживает напряжение в заданных пределах при различной частоте вращения вала дизеля.

Генератор представляет собой четырехполюсную электрическую машину шунтового (параллельного) возбуждения, закрытого исполнения, с внешним обдувом собственными вентиляторами 1 и 15 (рис.43).

Основные технические данные

Номинальное  напряжение,  В	28

Номинальная   мощность,  Вт	1200

Масса  генератора, кг	46,5

Внутри корпуса 9 укреплены четыре полюса 7 с обмотками возбуждения. Торцы корпуса имеют проточки, в которые заходят крышки 3 я 11.

Крышки притягиваются к корпусу болтами 16 и 19. Для доступа к щеткам в крышке 3 имеются окна, закрытые защитной лентой 18, стянутой винтом.

Обмотки противоположных полюсов возбуждения соединены между собой последовательно и образуют две самостоятельные ветви возбуждения.

К крышке 3 двумя болтами прикреплена траверса со щеткодержателями. Щетки М-20 размером 8X22x25 мм прижимаются к коллектору спиральными пружинами. В гнездо каждой из крышек корпуса запрессованы шариковые подшипники 21. Полюсные выводы Я генератора помещены в экранирующие крышки с устройством для подсоединения экранированных проводов. Штепсельные разъемы Ш шунтовой обмотки также имеют устройство для подсоединения экранированных проводов.

Муфта привода генератора. Невыключающаяся упругая резиновая муфта передает вращение валу 4 (рис. 44) генератора от горизонтального валика 8 привода и поглощает удары, возникающие при резком изменении частоты вращения вала дизеля.

В собранной муфте пальцы фланцев входят в отверстия диска 1. Обойма 2 удерживается от перемещения на диске стопорным кольцом. В центральное отверстие диска завальцована стальная втулка, ограничивающая деформацию резины к центру диска.

Стартер СТ-722 (СТ-724) предназначен для пуска дизеля и рассчитан на кратковременную работу (не более 5 с). Он представляет собой электродвигатель постоянного тока сериесного (последовательного) возбуждения с инерционным приводом. Исполнение стартера пылебрызгозащищенное. Стартер выполнен по двухпроводной схеме.

68

Рис.  44.  Муфта привода  генератора:

1 — резиновый диск;  2 — обойма;  3 — гайка;  4 — вал  генератора;  5 — ведомый  фланец;  6 — ведущий фланец;  7 — шпонка;  8 — валик привода  генератора;  9 — стягивающий болт

Пуск стартера дистанционный включателем ВК-317А2 и контактором ТКС601ДОД.

Основные технические данные

Максимальная   мощность,   кВт (л. с.)	11(15)
Частота вращения, соответствующая

максимальной мощности, об/мин	1100

Номинальное напряжение, В	24

Вылет  шестерни, мм	24-4-1,5

Число зубьев шестерни привода	11

Масса, кг	40

Для судовых дизелей ЗД6СЛ, ЗД6ЛС1 и ЗД6Н-235С1 применяется стартер СТ-724, который отличается от СТ-722 направлением вращения якоря и связанными с этим конструктивными изменениями привода стартера.

Внутри корпуса 1 (рис. 45) стартера размещены четыре полюса
с обмотками возбуждения. Обмотки соединены между собой по
парно-последовательно, каждая пара имеет два вывода, один из
которых присоединен к клеммному болту корпуса, а другой к тра
версе. В центральное отверстие крышки 25 запрессован шариковый
подшипник с сальником. Внутри крышки закреплена траверса с че
тырьмя щеткодержателями. В каждом щеткодержателе помещено
по две щетки МГ-4С размером 32X12x27 мм. Щетки прижаты к
коллектору спиральными пружинами. Щеткодержатели, к которым
подведены шинные выводы катушек возбуждения, изолированы от
траверсы, а два других замкнуты на траверсу. Для доступа
к щеткам в крышке 25 имеются окна, закрытые защитной лен
той 24.	.

70